### 意见汇总处理表

国家标准名称：卫生洁具用黄铜管

负责起草单位：浙江海亮股份有限公司

承办人：魏连运	     电话：0575－87660776          2017年10月15日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 矩(方)形、扁圆、椭圆、D形管材的对边距(或长轴)由“8mm～45 mm”修订为“8 mm～48mm” | 苏州富瑞合金科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 2 |  | 圆型管材壁厚范围由“0.4 mm～7.0 mm”修订为“0.3mm-7.0mm” | 浙江同诚合金铜管有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 4.3.1 | 对示意图增加字母标识 | 中铝洛铜铜业有限公司 | 采纳 | 按照制图标准的表示方法进行了修改 |
| 4 | 4.3.2 | 产品外形尺寸允许偏差只保留高精级要求，将普通级要求删除，提升专业产品的技术水平 | 苏州撼力合金股份有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 4.3.4 | 对长度允许偏差进行了加严修改 | 沈阳有色金属加工有限公司 | 采纳 | 具体见标准正文 |
| 6 | 4.4 | 对力学性能进行了修改 | 安徽鑫科新材料股份有限公司 | 采纳 | 具体见标准正文 |
| 7 | 前言 | 对新旧标准的变化内容进行了重新的描述 | 宁波长振铜业有限公司 | 采纳 | 具体见标准前言 |
| 8 | 2 | 在第二章及标准正文中引用的GB/T 16866变更为GB/T 16866-2006,因为标准中引用的GB/T 16866涉及具体的章条号 | 佛山市华鸿铜管有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 4.1 | 表1中的“注1”删除，因为“注1”内容不在标准的要求范围内 | 浙江天宁合金材料有限公司 | 采纳 |  |
| 10 | 4.3.2.1 | 表2中，外径3～25和＞25～50两个范围的允许偏差因为相同，所以将两个范围合并为一个范围3～50，允许偏差为±0.05mm | 沈阳有色金属加工有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 4.3.3 | 表4、表5中，将“壁厚允许偏差/%”删掉，直接写在偏差数值的前面，例如：公称壁厚的±8% | 浙江省冶金研究院有限公司 | 采纳 |  |
| 12 | 4.3.4 | 表6中的“注1”内容放在表格中不符合要求，应当移到表前的文字表述中。 | 全国有色重金属标准化分技术委员会 | 采纳 |  |
| 13 | 4.3.5.1 | 将“经退火的管材”改为状态的字母表示方法“O60管材” | 中铝洛铜铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 14 | 4.4 | “圆形管材室温力学性能”修改为“管材室温力学性能”，因为力学性能不但对圆形管材要求，对异形管材也有要求 | 沈阳有色金属研究所有限公司 | 采纳 |  |
| 15 | 4.4 | 表格中的“注1”删掉，将“注1内容”放到6.3检验项目章节中更加符合要求 | 佛山市华鸿铜管有限公司 | 采纳 |  |
| 16 | 4.5 | 将4.5.1条删掉，其内容分别移到4.5.2和4.5.3中 | 全国有色重金属标准化分技术委员会 | 采纳 |  |
| 17 | 4.8 | 将“失锌层平均深度”修改为“脱锌层深度” | 国家有色金属质量监督检验中心 | 采纳 | 按照GB/T 10119中的标准叫法 |
| 18 | 6.3 | 对力学性能中对拉伸试验和硬度试验的检验要求进行了重新的规定：二者任选其一进行检验，具体见标准正文 | 安徽鑫科新材料股份有限公司 | 采纳 |  |
| 19 | 6.4 | 对取样规定有“任取2根/批、1个试样/根”修改为“每批任取2根，每根取1个试样”,其他项目的取样规定相同 | 中铝洛铜铜业有限公司 | 采纳 |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：  15 个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 10个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 5   个

④没有回函的单位数： 5