## GB/TXXXX-XXXX《铜及铜合金镀锡带》

## 预审稿编制说明

## 编制说明中不用重复列出标准正文中的内容，是要对这些内容的说明，说明这样规定的理由和依据

## 1 任务来源

## 根据国标委综合〔2016〕80号20161862-T-610要求，安徽鑫科铜业有限公司负责起草制定GB/TXXXX-XXXX《铜及铜合金镀锡带》国家标准，凯美龙精密铜板带（河

## 南）有限公司和宁波兴业盛泰集团有限公司参加起草，完成年限为2018年。

## 2 工作简况

2.1立项目的和意义

随着电子工业的迅猛发展，各种高性能产品层出不穷，从而对基础材料的性能要求也越来越高。广泛用于汽车连接器的铜合金材料也要求在任何工作环境下都要保持稳定的导电性能，为此就需要材料具备耐高温，耐腐蚀，优良的焊接性，应对微小型化的耐应力释放性以及满足环保要求的无铅化。但是铜金属本身很容易氧化变色，这层氧化膜会影响到导电性能。锡的化学稳定性高，在大气中耐氧化不易变色，与硫化物不起反应，几乎不与硫酸、盐酸、硝酸及一些有机酸的稀溶液反应，即使在浓盐酸和浓硫酸中也需加热才能缓慢反应，通过特殊的前处理工艺，在复合材料表面形成结合牢固、光亮、致密、均匀、连续的合金镀层。

高端汽车连接器及电子工业器件大量需要高精度镀锡铜带，而国内企业由于缺乏技术，2014年之前还不能生产此高档镀锡铜带产品，只日本古河电工等极少数外资企业可以生产，远不能满足国内日益增长的市场需要，主要依靠进口。

为了填补这一国内空白市场，国内少数厂家开始研究镀锡产品，并逐步进入市场，但国内无相关镀锡产品标准。为规范产品生产，制定镀锡带产品国家标准显得尤为重要和迫切。

2.2  主起草单位概况

安徽鑫科铜业有限公司负责主持修订本标准，母公司于1998年经安徽省人民政府批准成立的一家集“产、学、研”与“科、工、贸”为一体的国家级火炬计划重点高新技术企业，“产、学、研”合作示范基地，2000年11月22日在上海证券交易所成功挂牌上市，经过十多年的发展，已成长为安徽省新材料工业制造和出口基地。2012年12月，国家发展改革委、科学技术部、财政部、海关总署、税务总局联合认定母公司为国家级技术中心，2012年12月，安徽省科技厅、安徽省发展和改革委员会等部门联合认定母公司为创新型企业，2013年12月，“XINKE及图”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标。

公司主导产品有铜合金板带材、铜及铜合金杆材、线材、棒材、型材、特种电线电缆等80余个品种、1000多种规格。主导产品高精度锡磷青铜带和锌白铜带的市场占有率分别为30%和50%以上，承担并完成多项国家和安徽省重大科技攻关项目，拥有50多项发明及实用新型专利，主导和参与起草多项国家及行业标准，其中国家标准16项，行业标准11项。

2.3 主要工作过程

2.3.1标准立项

近几年，公司镀锡带产品生产量逐年增加，公司技术人员收集整理了该产品的各种试验数据及客户应用信息，制定了《铜及铜合金镀锡带》产品企业标准，经过公司员工的不断努力，铜及铜合金镀锡带产品生产工艺日趋成熟，产品已经赢得了用户充分肯定。为此，我司申请《铜及铜合金镀锡带》有色金属国家标准制定任务，现已获得批准，文号为：国标委综合〔2016〕80号20161862-T-610。

2.3.2项目分工

根据国标委文件要求，本标准由安徽鑫科铜业有限公司负责起草，相关单位参与起草，为完成标准制定任务，我们组建了《铜及铜合金镀锡带》国家标准制定小组。

2.3.3主要起草过程

接到任务后，安徽鑫科铜业有限公司立即成立了标准制定编制小组，我们查阅了许多国外先进标准，如：美国的ASTM标准、欧盟的EN 标准、日本JIS标准和ISO国际标准，同时，我们多次与业内厂商、客户讨论及征求意见，召开了多次标准修订讨论会，深入了解我国目前铜加工技术水平和用户的实际需求，为标准的制订掌握了第一手资料，从而使标准制订更趋合理性、科学性和可操作性，生产出的产品能够满足市场需求。

标准制定过程中，我们对各国标准进行了分析，查阅了欧盟EN13148：《铜及铜合金 热浸镀锡带材》标准和日本用于生产弹性元件和接插件的铜带标准，日本JIS H3130《弹簧用铍铜、钛铜、磷青铜和锌白铜板和带》等标准，结合我国的市场需求及实际情况起草了GB/TXXXX-XXXX《铜及铜合金镀锡带》标准，2017年6月中旬形成了标准讨论稿。

2017年6月，全国有色金属标委会在山东东营组织召开了GB/TXXXX-XXXX《铜及铜合金镀锡带》标准讨论会，与会代表认真地审查并进行了讨论，根据与会代表意见，标准起草单位对此标准作了修改完善，修改内容包括：增加了GB/T 3260《锡化学分析方法》和GB/T 8170《数值修约规则与极限数值的表示和判定》，扩大了热镀层厚度范围，拉伸试验由GB/T 228.1—2010 《金属材料 拉伸试验  第1部分：室温试验方法》改为GB/T 34505《铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法》。力学性能和电性能数据进行了试验验证和完善，对可焊性试验和厚度测量方法进行了修改。近期，标准起草小组人员多次召开标准讨论会议，进行修改完善，2018年3月形成了标准预审稿。

3  标准编制原则

本标准制定单位自接受起草任务后，成立了本标准编制工作组，负责收集生产、检验数据、市场需求及客户要求等信息。初步确定了《铜及铜合金镀锡带》标准起草所遵循的基本原则和编制依据：

1 查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；

2 根据国内外铜及铜合金带材企业具体情况，力求做到标准修订科学、先进，满足市场需要；

3 根据技术发展水平及测试数据确定技术指标取值范围，力求做到标准修订经济合理、实用；

4 完全按照GB/T 1.1和有色加工产品标准和国家行业标准编写示例的要求格式和结构进行编写。

4  标准的主要内容

4.1标准适用范围

本标准规定了铜及铜合金镀锡带的要求﹑试验方法﹑检验规则、标志﹑包装﹑运输、贮存和质量证明书及订货单（或合同）内容等。

本标准适用于制作高端汽车连接器及精密电子工业器件用铜及铜合金镀锡带（以下简称镀锡带）。

4.2  主要技术指标

4.2.1  镀锡带的牌号﹑状态和规格应符合表1的规定。

表 1  牌号﹑代  号、状态和规格

| 镀锡前牌号 | 代 号 | 状 态 | 镀锡前厚度 mm | 镀层厚度 mm | 宽度 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H80 | C24000 | 软化退火（O60）、1/4硬（H01）、1/2硬（H02）、硬（H04）、特硬（H06） | 0.1～1.5 | 0.0013～0.013 | 6～450 |
| H70 | T26100 |  |  |  |  |
| H65 | C27000 |  |  |  |  |
| H63 | T27300 |  |  |  |  |
| QSn4-0.3 | C51100 | 1/4硬（H01）、1/2硬（H02）、 硬（H04）、特硬（H06） |  |  |  |
| QSn5-0.3 | T 51010 | 软化退火（O60）、1/4硬（H01）、1/2硬（H02）、硬（H04）、特硬（H06） |  |  |  |
| QSn6.5-0.1 | T51510 |  |  |  |  |
| QSn8-0.3 | C52100 | 软化退火（O60）、1/4硬（H01）、1/2硬（H02）、硬（H04）、特硬（H06）、弹性（H08） |  |  |  |
| TFe0.1 | C19210 | 软化退火（O60）、1/4硬（H01）、1/2硬（H02）、硬（H04）、弹性（H08） |  |  |  |
| TFe2.5 | C19400 | 1/2硬（H02）、硬（H04）、 特硬（H06）、弹性（H08） |  |  |  |
| 注：经供需双方协商，可以供应其他牌号﹑代号、状态和规格的镀锡带材。 |

4.2.2 镀锡前带材的厚度及其允许偏差应符合表2中相应的规定。

| 厚度 | 厚度允许偏差 |
| --- | --- |
|  | 普通级 | 高 级 |
| 0.1～0.2 | ±0.010 | ±0.005 |
| ＞0.2～0.3 | ±0.015 | ±0.008 |
| ＞0.3～0.4 | ±0.018 | ±0.010 |
| ＞0.4～0.5 | ±0.020 | ±0.015 |
| ＞0.5～0.8 | ±0.025 | ±0.018 |
| ＞0.8～1.5 | ±0.030 | ±0.022 |
| 注：需方只要求单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |

表2           厚度及其允许偏差                    单位为毫米

4.2.3.镀锡带镀层厚度范围应符合表3、表4的规定。

表3            回流镀层厚度范围                单位为微米

| 类别 | 厚度范围 |
| --- | --- |
|  | 不小于 | 不大于 |
| Cu打底镀层厚度 | 0.5 | 1.5 |
| Sn镀层厚度 | 0.8 | 2.0 |

表4         热镀层厚度平均值和厚度范围           单位为微米

| 厚度平均值 | 厚度范围 |
| --- | --- |
|  | 不小于 | 不大于 |
| 1.45 | 0.7 | 2.2 |
| 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 3.5 | 2.0 | 5.0 |
| 5.0 | 3.0 | 7.0 |
| 7.5 | 5.0 | 10.0 |
| 10.0 | 7.0 | 13.0 |

4.2.4  镀锡带宽度及其允许偏差应符合表5中相应的规定。

表5            宽度及其允许偏差

| 厚度 | 宽度允许偏差 |
| --- | --- |
|  | 6～50 | ＞50～100 | ＞100～200 | ＞200～450 |
| 0.1～1.0 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.20 |
| ＞1.0～1.5 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.30 |
| 注：需方只要求单向偏差时，其只值为表中数值的2倍。 |

4.2.5 镀锡带的侧边弯曲度应符合表6的规定。

表6            镀锡带的侧边弯曲度

| 宽度 mm | 侧边弯曲度 mm/m |
| --- | --- |
|  | 厚度≤0.5 | 厚度＞0.5 |
| ＞6～10 | ≤2.0 | ≤3.0 |
| ＞10～20 | ≤1.5 | ≤2.5 |
| ＞20～200 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| ＞200～450 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| 注： 需方如要求其他宽度镀锡带，则侧边弯曲度由供需双方协商。 |

## 4.2.6  力学性能

镀锡前带材的纵向室温拉伸试验、硬度试验应符合表7的规定。

表 7            力学性能

| 牌号 | 状态 | 拉伸试验 | 硬度试验 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗拉强度Rm MPa | 断后伸长率 A50mm/% | 维氏硬度 HV |
| H80 | O60 H01 H02 H04 H06 | ≥255 330～410 380～460 440～530 ≥510 | ≥44 ≥18 ≥10 ≥4 ≥2 | ≥60 90～120 110～140 130～160 155～185 |
| H70 | O60 H01 H02 H04 H06 | ≥275 350～430 410～490 480～560 550～640 | ≥35 ≥25 ≥12 ≥6 — | — 95～125 120～155 150～180 145～195 |
| H65 H63 | O60 H01 H02 H04 H06 | ≥275 350～430 410～490 480～560 550～640 | ≥35 ≥23 ≥10 ≥5 — | — 95～125 120～155 150～180 170～200 |
| QSn4-0.3 | H01 H02 H04 H06 | 390～490 480～570 540～630 ≥610 | ≥13 ≥5 ≥4 ≥2 | 115～155 150～180 170～200 ≥190 |
| QSn5-0.3 | O60 H01 H02 H04 H06 | ≥305 400～500 490～580 550～640 630～720 | ≥40 ≥17 ≥10 ≥6 ≥3 | — 120～160 150～190 180～210 200～230 |
| QSn6.5-0.1 | O60 H01 H02 H04 H06 | ≥315 420～520 500～590 560～650 640～730 | ≥40 ≥20 ≥10 ≥7 ≥4 | — 125～165 160～190 180～210 200～230 |
| QSn8-0.3 | O60 H01 H02 H04 H06 H08 | ≥305 450～550 540～630 600～690 660～750 ≥740 | ≥40 ≥23 ≥15 ≥7 ≥4 — | — 135～175 170～200 190～220 210～240 ≥230 |
| TFe0.1 | O60 H01 H02 H04 H08 | 255～345 275～375 295～430 335～470 460～540 | ≥30 ≥15 ≥4 ≥4 — | — 85～120 100～130 110～150 145～165 |
| TFe2.5 | H02 H04 H06 H08 | 365～435 415～485 460～505 480～525 | ≥5 ≥2 — — | 115～137 125～145 135～150 140～155 |

力学性能实际检测情况统计见附表1。

QSn8-0.3 H04态镀锡带抽样实测的抗拉强度、硬度统计表见表8和表9，数据分布直方图如图1、图2所示。

表8       QSn8-0.3 H04态镀锡带抗拉强度频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [600 618] | 142 | 12 | 0.11 |
| 2 | [618 636] | 627 | 60 | 0.53 |
| 3 | [636 654] | 645 | 23 | 0.20 |
| 4 | [654 672] | 663 | 12 | 0.11 |
| 5 | [672 690] | 681 | 7 | 0.05 |
| 合计 |  |  | 114 |  |

表9       QSn8-0.3 H04态镀锡带维氏硬度频数和频率分布表

| 组号 | 区间 | 组中值X＇i | 频数ni | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [190 196] | 193 | 20 | 0.14 |
| 2 | [196 202] | 199 | 56 | 0.39 |
| 3 | [202 208] | 205 | 32 | 0.23 |
| 4 | [208 214] | 211 | 29 | 0.21 |
| 5 | [214 220] | 217 | 4 | 0.03 |
| 合计 |  |  | 141 |  |

图1  QSn8-0.3H04态抗拉强度数据直方图

图2  QSn8-0.3H04态维氏硬度数据直方图

由图表可知，抗拉强度全部在600～690MPa之间；维氏硬度全部在HV190～220之间，直方图成正态分布。因此该产品抗拉强度为600～690MPa，维氏硬度为HV190～220，标准技术指标制定合理，产品属于成熟产品。

4.2.7 电性能

在20℃的温度下测试，基材的电性能应符合表10的规定。

表10                 电性能

| 牌号 | 导电率/%IACS |
| --- | --- |
| H80 | ≥30 |
| H70 | ≥23 |
| H65 | ≥22 |
| H63 | ≥22 |
| QSn4-0.3 | ≥16 |
| QSn5-0.3 | ≥15 |
| QSn6.5-0.1 | ≥13 |
| QSn8-0.3 | ≥12 |
| TFe0.1 | ≥85 |
| TFe2.5 | ≥60 |

5  本标准同国际先进标准相比

5.1 本标准与EN13148标准检验项目对比见表11

表8

| 序号 | 检验项目 | 本标准 | EN | 本标准与EN对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸试验 | Ｏ | Ｏ | 相同 |
| 2 | 维氏硬度试验 | Ｏ | Ｏ | 相同 |
| 3 | 抗氧化性 | Ｏ | 无 | 本标准严于EN |
| 4 | 附着力 | ◇ | ◇ | 本标准严于EN |
| 5 | 可焊性 | ◇ | ◇ | 相同 |
| 注：表中“Ｏ”表示必作项目 ，“◇”表示需方有要求时 |

从表中各项检验项目对比可以看出，本标准的检验项目严于欧盟EN13148标准。

5.2 本标准与EN13148标准的侧边弯曲度对比见表12

表9       侧边弯曲度

| 宽度 mm | 侧边弯曲度 mm/m |
| --- | --- |
|  | 本标准 | EN标准 | 本标准 | EN标准 |
|  | 厚度≤0.5 | 厚度＞0.5 |
| 6～10 | ≤2.0 | ≤7.0 | ≤3.0 | ≤10.0 |
| ＞10～20 | ≤1.5 | ≤4.0 | ≤2.5 | ≤6.0 |
| ＞20～200 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤3.0 |
| ＞200～450 | ≤1.0 | --- | ≤1.5 | --- |

从表中各项指标对比可以看出，本标准的侧边弯曲度技术指标均严于欧盟EN 13148标准。

5.3 本标准带材厚度允许偏差同EN标准对比见表13

表13          厚度及其允许偏差           单位为毫米

| 厚度 | 厚度允许偏差 |
| --- | --- |
|  | 普通级 | 高 级 |
|  | 本标准 | EN标准 | 本标准 | EN标准 |
| 0.1～0.2 | ±0.010 | ±0.010 | ±0.005 | ±0.007 |
| ＞0.2～0.3 | ±0.015 | ±0.015 | ±0.008 | ±0.010 |
| ＞0.3～0.4 | ±0.018 | ±0.018 | ±0.010 | ±0.012 |
| ＞0.4～0.5 | ±0.020 | ±0.020 | ±0.015 | ±0.015 |
| ＞0.5～0.8 | ±0.025 | ±0.025 | ±0.018 | ±0.018 |
| ＞0.8～1.2 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.022 | ±0.022 |

从表中各项指标对比可以看出，本标准的厚度允许偏差同欧盟EN 13148标准普通级基本相同，高级中部分指标严于欧盟EN 13148标准。

5.4  本标准镀锡带宽度及其允许偏差同EN标准对比见表14

表14             宽度及其允许偏差

| 厚度 | 宽度允许偏差 |
| --- | --- |
|  | 6～50 | ＞50～100 | ＞100～200 | ＞200～450 |
|  | 本标准 | EN标准 | 本标准 | EN标准 | 本标准 | EN标准 | 本标准 | EN标准 |
| 0.1～1.0 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.075 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 |
| ＞1.0～1.5 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.25 | ±0.3 | ±0.5 |

从表中各项指标对比可以看出，本标准的宽度允许偏差同欧盟EN 13148标准相比，本标准指标严于欧盟EN 13148标准。

6  标准水平分析

本标准是首次制定，是根据我国实际生产使用情况制定的，从各项指标看，本标准对铜及铜合金镀锡带的各项性能指标及要求进行了详细、明确的规定，能更好的对产品进行规范，满足产品的适用性，促进铜及铜合金镀锡带更好地发展。

本标准镀锡带的侧边弯曲度、带材宽度允许偏差及厚度允许偏差均严于EN标准，同时，本标准带材厚度和宽度应用范围也大于EN标准，EN标准只适用热镀锡，本标准含盖回流镀锡和热镀锡，适用范围大大拓宽，本标准整体内容达到国际先进水平。

7  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准是修订标准，与现行相关法律、法规、规章及相关强制推荐的标准没有冲突。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

9  作为强制性国家标准的建议

本标准建议不作为强制性标准，建议作为国标推荐性标准。

10  贯彻标准的要求和措施建议

本标准是以我国铜及铜合金镀锡带的实际生产现状为基础，结合国内、外订货合同要求，标准全面覆盖了铜及铜合金镀锡带产品的一般要求，建议相关单位组织专项标准宣贯会进行系统学习。本标准发布后，各企业应积极宣传和贯彻，并立即采用新标准订货，以保证产品质量，满足国内、外市场及用户的需要。

11  废止现行有关标准的建议

无。

12  其它应予说明的事项

本标准根据目前国内铜及铜合金镀锡带的实际生产现状和订货合同情况，考虑随着新材料的开发使用和生产装备的更新，如果以后生产或订货合同中有其它合金或状态需求可在下一版中进行补充修订。

13  预期效果

本标准结合我国国情，在国内生产企业及国内外用户需求的基础上，参照国内外相关产品标准规范制定的，技术指标先进，具有普遍性、广泛性、适用性、科学性和先进性。加速中国标准和国外同类标准的对接，本标准发布后，将更好的规范我国铜及铜合金镀锡带产品的性能和技术要求，提高产品在国内、外市场上的竞争力，给生产企业带来较大的经济效益。

《铜及铜合金镀锡带》国家标准制定小组

2018年3月6日

附件1      性能试验验证数据

| QSn8.0-0.3镀锡带性能统计 |
| --- |
| 鑫科数据统计 |
| 序号 | 牌号 | 状态 | 规格/mm | 抗拉强度Rm,N/mm2 | 硬度 HV |
| 1 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.15*35 | 627 | 204 |
| 2 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.2*413 | 614 | 199 |
| 3 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.15*380 | 673 | 194 |
| 4 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.15*35 | 673 | 194 |
| 5 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.2*413 | 675 | 192 |
| 6 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.2*413 | 600 | 199 |
| 7 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.25*395 | 610 | 198 |
| 8 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*400 | 660 | 197 |
| 9 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.15*400 | 661 | 196 |
| 10 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.2*400 | 665 | 199 |
| 11 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.12*380 | 665 | 194 |
| 12 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.15*400 | 624 | 195 |
| 13 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.15*400 | 611 | 196 |
| 14 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.25*400 | 660 | 196 |
| 15 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*400 | 665 | 197 |
| 16 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.15*400 | 660 | 195 |
| 17 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*208 | 638 | 202 |
| 18 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*192 | 638 | 202 |
| 19 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*400 | 640 | 202 |
| 20 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*21 | 650 | 202 |
| 21 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*25 | 633 | 202 |
| 22 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.15*400 | 614 | 197 |
| 23 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.5*380 | 601 | 197 |
| 24 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.2*413 | 617 | 198 |
| 25 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.2*413 | 608 | 196 |
| 26 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*413 | 610 | 200 |
| 27 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.15*400 | 608 | 199 |
| 28 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*35 | 610 | 200 |
| 29 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.2*400 | 620 | 201 |
| 30 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.6*400 | 603 | 195 |
| 31 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.35*413 | 610 | 195 |
| 32 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*400 | 629 | 208 |
| 33 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*400 | 629 | 208 |
| 34 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.15*400 | 604 | 200 |
| 35 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.2*413 | 622 | 196 |
| 36 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*400 | 617 | 197 |
| 37 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.2*406 | 632 | 201 |
| 38 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.15*400 | 604 | 195 |
| 39 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.15*400 | 627 | 196 |
| 40 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.15*393 | 621 | 201 |
| 41 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.15*400 | 612 | 197 |
| 42 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*413 | 627 | 204 |
| 43 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.25*400 | 632 | 204 |
| 44 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3-30 | 627 | 204 |
| 45 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.2*413 | 674 | 191 |
| 46 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.2*413 | 611 | 195 |
| 47 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*413 | 631 | 203 |
| 48 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.6*393 | 605 | 198 |
| 49 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.2*400 | 611 | 196 |
| 50 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.2*400 | 614 | 202 |
| 51 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.2*392 | 614 | 202 |
| 52 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*30 | 631 | 203 |
| 53 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.15*380 | 620 | 197 |
| 54 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*21 | 631 | 203 |
| 55 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.15*400 | 617 | 196 |
| 56 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.25*400 | 611 | 202 |
| 57 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*413 | 638 | 210 |
| 58 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*30 | 638 | 210 |
| 59 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.2*400 | 621 | 199 |
| 60 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.15*400 | 631 | 200 |
| 61 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.15*400 | 631 | 200 |
| 62 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.15*413 | 735 | 220 |
| 63 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.15*400 | 633 | 201 |
| 64 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.15*400 | 633 | 201 |
| 65 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*400 | 635 | 213 |
| 66 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*43 | 635 | 213 |
| 67 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*200 | 635 | 213 |
| 68 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*21 | 635 | 213 |
| 69 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.15*400 | 628 | 205 |
| 70 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*25 | 635 | 213 |
| 71 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.8*179 | 626 | 205 |
| 72 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.8*212 | 626 | 205 |
| 73 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*25 | 635 | 213 |
| 74 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*400 | 623 | 201 |
| 75 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*413 | 615 | 200 |
| 76 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.2*413 | 604 | 200 |
| 77 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.15*380 | 618 | 206 |
| 78 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.15*380 | 620 | 199 |
| 79 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*296 | 614 | 198 |
| 80 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.15*400 | 605 | 195 |
| 81 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.15*400 | 747 | 218 |
| 82 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*200 | 643 | 206 |
| 83 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*413 | 643 | 206 |
| 84 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*43 | 643 | 206 |
| 85 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*21 | 643 | 206 |
| 86 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.25*400 | 611 | 198 |
| 87 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.1*406 | 627 | 204 |
| 88 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.2*400 | 606 | 200 |
| 89 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.8*212 | 627 | 203 |
| 90 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.8*191 | 627 | 203 |
| 91 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.12*400 | 604 | 194 |
| 92 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.15*400 | 618 | 196 |
| 93 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*400 | 610 | 198 |
| 94 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.12*380 | 629 | 201 |
| 95 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.1*202 | 680 | 194 |
| 96 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.1*200 | 681 | 194 |
| 97 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*400 | 610 | 198 |
| 98 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*413 | 627 | 208 |
| 99 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*200 | 636 | 208 |
| 100 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*30 | 627 | 208 |
| 101 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*43 | 627 | 208 |
| 102 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*21 | 636 | 208 |
| 103 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*25 | 636 | 208 |
| 104 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*413 | 623 | 200 |
| 105 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.2*400 | 621 | 199 |
| 106 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*413 | 649 | 209 |
| 107 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*30 | 649 | 209 |
| 108 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*30 | 636 | 208 |
| 109 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*413 | 635 | 209 |
| 110 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.2*413 | 612 | 198 |
| 111 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*413 | 647 | 208 |
| 112 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*30 | 635 | 209 |
| 113 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.4*400 | 613 | 197 |
| 114 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.4*413 | 619 | 200 |
| 115 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.25*400 | 624 | 205 |
| 116 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.6*400 | 608 | 200 |
| 117 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*26.2 | 647 | 208 |
| 118 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*33.5 | 647 | 208 |
| 119 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*41.5 | 647 | 208 |
| 120 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*42.5 | 647 | 208 |
| 121 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*45 | 647 | 208 |
| 122 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*42.5 | 635 | 209 |
| 123 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.2*413 | 686 | 192 |
| 124 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.2*380 | 601 | 197 |
| 125 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.1*32 | 660 | 194 |
| 126 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.1*31 | 655 | 194 |
| 127 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.2*400 | 614 | 198 |
| 128 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.1*380 | 634 | 206 |
| 129 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.5*400 | 658 | 192 |
| 130 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.2*360 | 621 | 198 |
| 131 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*200 | 635 | 208 |
| 132 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*21 | 635 | 215 |
| 133 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*25 | 635 | 215 |
| 134 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.2*413 | 659 | 194 |
| 135 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*413 | 635 | 207 |
| 136 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*413 | 630 | 203 |
| 137 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.2*400 | 602 | 198 |
| 138 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*413 | 625 | 203 |
| 139 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*25 | 635 | 207 |
| 140 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.3*30 | 635 | 207 |
| 141 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.12*200 | 670 | 200 |
| 142 | QSn8.0-0.3 | H04 | 0.12*14 | 605 | 200 |