铅冶炼分银渣化学分析方法

第2部分：铅含量的测定

火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法

编制说明

1  任务来源

根据工业和信息化部工信厅科[2017]40号）的文件精神，以及全国有色金属标准化技术委员会“关于印发《铅冶炼分银渣化学分析方法》等18项标准任务落实会会议的通知”（有色标委[2017]62号）及相关会议纪要的文件精神，《铅冶炼分银渣化学分析方法 第2部分：铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法》由深圳市中金岭南有色金属股份有限公司起草，北矿检测技术有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、桂林矿产地质研究院有限公司、贵研铂业股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、湖南桂阳银星有色冶炼有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、广东韶关市质量计量监督检测所、昆明西科工贸有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司、江西铜业股份有限公司等单位协助起草。项目计划编号：（2017-0181T-YS），完成年限2019年。

2  工作过程

2017年8月23日～27日全国有色金属标准化技术委员会在泰安市组织召开了《铅冶炼分银渣化学分析方法》等18项标准任务落实会议，会议确定了标准制定的起草单位和参与验证单位，落实了标准计划项目的进度安排和分工。

3  准编写原则和编写格式

本标准是根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T20001.4-2001《标准编写规则第4部分：化学分析方法》的要求进行编写的。

4  标准编写的目的和意义

铅冶炼分银渣是铅阳极泥在提取主要成分如铅和贵金属金、银后所留下的残渣。目前国内许多铅冶炼行业均产出这类物料。铅冶炼分银渣含有铅、铜、锑、铋、金、银等贵金属，是一种品位相当高的二次资源。矿产资源日趋枯竭，以铅冶炼分银渣作为二次资源，最大化地提取铅、铜、锑、铋等有价金属，富集回收金银等贵金属，实现资源循环利用及有价金属材料生产，已成为有色金属再生循环领域研究中的热点，具有很高的经济和社会价值。

目前国内铅阳极泥处理由于工艺、设备的不同或者原料中成分含量不同，产出铅冶炼分银渣的物理形态、各元素品位差别较大。经过充分调研，铅冶炼分银渣中铅含量的范围较宽，为0.3%~40%，因此铅冶炼分银渣中铅含量测定分为：方法1火焰原子吸收光谱法（0.30%~5.00%）和方法2 Na2EDTA滴定法（5.00%~40.00%）。

经标准查新，目前国内尚无统一的铅冶炼分银渣化学分析方法，导致贸易时常有争议。因此制定相应的铅冶炼分银渣化学分析方法，对促进生产和指导贸易具有重要的意义。

- 国内外有关工作情况

目前国内外测定低含量铅的检测方法主要是原子吸收法、ICP法，考虑到原子吸收仪应用比较普遍，选择性较好，因此本法对低含量的铅选用火焰原子吸收光谱法，就样品消解方式及共存元素干扰情况进行了深入研究，最终确定了分析步骤。

而高含量铅的测定方法主要是EDTA滴定法，如国家标准GB/T8152-2006《铅精矿化学分析方法》、GB/T3884-2012《铜精矿化学分析方法》，行业标准YS/T461-2013《混合铅锌精矿化学分析方法》、YS/T745-2010《铜阳极泥化学分析方法》等，均采用了EDTA滴定法。但铅冶炼分银渣与其他矿样比，成分更加复杂，各元素含量范围更加广泛，分析要求更加高，如样品消解方式、共存元素干扰情况，都不能等同采用。为此，本试验就样品分解方式及共存元素干扰情况进行了深入研究，最终确定了EDTA滴定法测定高含量铅分析步骤。

6  标准适用范围

本部分适用于铅冶炼分银渣中铅含量的测定。测定范围:0.30%～40.00%。

7  标准制订的主要内容与依据

见《试验报告》。

8  协同试验

8.1 样品的准备

由中金岭南韶关冶炼厂、山东恒邦冶炼股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司等单位提供了10个水平的样品。

8.2 精密度试验

在精密度试验方面，13个实验室（见表1）对10个水平的样品进行试验，根据国家标准GB/T 6379.2-2004确定标准测量方法的重复性和再现性的基本方法（ISO 5725-2：1994，IDT）的规定，对收到的全部数据进行了统计分析。原始数据及统计结果见附件2。

表1 协同试验的实验室编号

| 编号 | 实验室 |
| --- | --- |
| 1 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |
| 2 | 北矿检测技术有限公司 |
| 3 | 河南豫光金铅股份有限公司 |
| 4 | 株洲冶炼集团股份有限公司 |
| 5 | 桂林矿产地质研究院有限公司 |
| 6 | 贵研铂业股份有限公司 |
| 7 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |
| 8 | 湖南桂阳银星有色冶炼有限公司 |
| 9 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 |
| 10 | 广东韶关市质量计量监督检测所 |
| 11 | 昆明西科工贸有限公司 |
| 12 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 |
| 13 | 江西铜业股份有限公司 |

8.3 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2 重复性限

| wPb/ % | 0.357 | 0.997 | 2.47 | 3.87 | 5.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/ % | 0.054 | 0.075 | 0.13 | 0.17 | 0.21 |

表3 重复性限

| wPb/ % | 5.91 | 13.75 | 22.69 | 31.32 | 37.61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/ % | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.38 |

8.4 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法求得：

表4 再现性限

| wPb/% | 0.357 | 0.997 | 2.47 | 3.87 | 5.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.085 | 0.13 | 0.23 | 0.32 | 0.41 |

表5 再现性限

| wPb/% | 5.91 | 13.75 | 22.69 | 31.32 | 37.61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.44 |

9  标准征求意见稿意见汇总与处理

在协同试验和标准预审过程中，征求的意见以及对意见的分析处理，详见《意见汇总表》。

10  标准水平分析

本标准在技术内容、文本结构上与相应的国内标准等同，具有国内先进水平。

11  与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准符合相关现行法律、法规和强制性国家标准，没有冲突。

12  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

13  贯彻标准的要求和措施建议

建议颁布本标准为推荐性行业标准，供相关组织参考采用。

14  废止现行有关标准的建议

无

15  其他应予说明的事项

本标准遵守下列基础标准：

GB/T 1.1标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则

GB/T 20001标准编写规则第4部分：化学分析方法

GB/T 17433冶金产品化学分析基础术语

GB/T 11792测试方法的精密度在重现性或再现性条件下所得测试结果可接受的检查和最终测试结果的确定。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2018年12月22日

附件2：

铅冶炼分银渣化学分析方法

第2部分：铅含量的测定  方法2 Na2EDTA滴定法

精密度试验数据处理

1  背景

为了确定《铅冶炼分银渣化学分析方法第2部分：铅含量的测定 Na2EDTA滴定法》中铅含量测定方法的重复性与再现性，13个实验室对5个水平的铅冶炼分银渣样品进行了协同试验。根据国家标准GB/T 6379.2-2004确定标准测量方法的重复性和再现性的基本方法（ISO 5725-2：1994，IDT）的规定，对收到的全部数据进行了统计分析。

2  各实验室实验数据

2.1各实验室提供的铅含量实验数据

表1  各实验室提供的铅含量实验数据（%）

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1中金岭南 | 5.97 | 13.80 | 22.89 | 31.38 | 37.81 |
|  | 5.92 | 13.88 | 22.83 | 31.08 | 37.64 |
|  | 5.83 | 13.71 | 22.88 | 31.21 | 37.74 |
|  | 5.90 | 13.71 | 22.58 | 31.34 | 37.65 |
|  | 5.95 | 13.62 | 22.60 | 31.45 | 37.51 |
|  | 6.02 | 13.58 | 22.90 | 31.40 | 37.53 |
|  | 5.95 | 13.84 | 22.78 | 31.35 | 37.44 |
|  | 5.90 | 13.81 | 22.55 | 31.30 | 37.80 |
|  | 5.94 | 13.86 | 22.71 | 31.33 | 37.58 |
|  | 5.89 | 13.74 | 22.67 | 31.23 | 37.58 |
|  | 5.96 | 13.72 | 22.57 | 31.26 | 37.63 |
| 平均值 | 5.93 | 13.75 | 22.72 | 31.30 | 37.63 |
| 标准偏差 | 0.05000 | 0.09652 | 0.1380 | 0.1034 | 0.1180 |
| 2北矿检测 | 6.02 | 13.86 | 22.66 | 31.20 | 37.43 |
|  | 6.10 | 13.83 | 22.59 | 31.20 | 37.35 |
|  | 5.97 | 13.64 | 22.55 | 31.03 | 37.28 |
|  | 5.90 | 13.81 | 22.57 | 31.00 | 37.34 |
|  | 6.15 | 13.72 | 22.64 | 31.18 | 37.70 |
|  | 5.96 | 13.95 | 22.78 | 31.11 | 37.62 |
|  | 6.15 | 13.88 | 22.49 | 31.13 | 37.71 |
|  | 6.11 | 13.67 | 22.68 | 31.25 | 37.56 |
|  | 6.00 | 13.88 | 22.57 | 31.02 | 37.79 |
|  | 6.16 | 13.88 | 22.73 | 31.22 | 37.64 |
|  | 6.15 | 13.83 | 22.57 | 31.34 | 37.73 |
| 平均值 | 6.06 | 13.81 | 22.62 | 31.15 | 37.56 |
| 标准偏差 | 0.08908 | 0.09247 | 0.08174 | 0.1012 | 0.1710 |
| 3河南豫光 | 5.81 | 13.58 | 22.57 | 31.47 | 37.58 |
|  | 5.83 | 13.68 | 22.66 | 31.47 | 37.51 |
|  | 5.81 | 13.72 | 22.56 | 31.39 | 37.67 |
|  | 5.70 | 13.69 | 22.76 | 31.45 | 37.55 |
|  | 5.82 | 13.59 | 22.48 | 31.35 | 37.73 |
|  | 5.83 | 13.71 | 22.76 | 31.41 | 37.55 |
|  | 5.82 | 13.48 | 22.52 | 31.38 | 37.67 |
|  | 5.80 | 13.92 | 22.74 | 31.28 | 37.55 |
|  | 5.71 | 13.70 | 22.70 | 31.44 | 37.72 |
|  | 5.69 | 13.80 | 22.69 | 31.46 | 37.52 |
|  | 5.94 | 13.58 | 22.85 | 31.28 | 37.63 |
| 平均值 | 5.80 | 13.68 | 22.66 | 31.40 | 37.61 |
| 标准偏差 | 0.072 | 0.120 | 0.116 | 0.070 | 0.080 |
| 4株冶 | 5.99 | 13.62 | 22.18 | 31.44 | 37.65 |
|  | 5.89 | 13.66 | 22.19 | 31.23 | 37.44 |
|  | 6.08 | 13.68 | 22.30 | 31.38 | 37.64 |
|  | 5.97 | 13.70 | 22.19 | 31.30 | 37.56 |
|  | 5.93 | 13.62 | 22.28 | 31.45 | 37.52 |
|  | 6.03 | 13.66 | 22.50 | 31.40 | 37.53 |
|  | 5.94 | 13.81 | 22.55 | 31.66 | 37.44 |
| 平均值 | 5.98 | 13.68 | 22.31 | 31.41 | 37.54 |
| 标准偏差 | 0.06425 | 0.06492 | 0.1529 | 0.1357 | 0.08466 |
| 5桂林地矿 | 5.90 | 13.73 | 22.86 | 31.27 | 37.60 |
|  | 5.96 | 13.72 | 22.79 | 31.10 | 37.68 |
|  | 5.88 | 13.65 | 22.85 | 31.29 | 37.76 |
|  | 5.86 | 13.62 | 22.76 | 31.36 | 37.69 |
|  | 5.96 | 13.69 | 22.79 | 31.11 | 37.72 |
|  | 5.89 | 13.61 | 22.61 | 31.31 | 37.52 |
|  | 5.93 | 13.69 | 22.76 | 31.26 | 37.71 |
|  | 5.96 | 13.77 | 22.79 | 31.27 | 37.73 |
|  | 5.92 | 13.81 | 22.62 | 31.19 | 37.66 |
|  | 5.88 | 13.79 | 22.73 | 31.48 | 37.83 |
|  | 5.85 | 13.68 | 22.88 | 31.28 | 37.65 |
| 平均值 | 5.91 | 13.71 | 22.77 | 31.27 | 37.69 |
| 标准偏差 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.08 |
| 6贵研铂业 | 5.96 | 13.92 | 22.95 | 31.34 | 38.02 |
|  | 6.10 | 13.95 | 22.96 | 31.67 | 37.84 |
|  | 5.96 | 13.82 | 22.83 | 31.45 | 37.70 |
|  | 6.03 | 13.80 | 22.86 | 31.62 | 37.78 |
|  | 5.98 | 13.95 | 22.74 | 31.53 | 37.86 |
|  | 6.11 | 13.83 | 22.83 | 31.60 | 37.90 |
|  | 5.98 | 13.88 | 22.91 | 31.58 | 37.82 |
|  | 6.10 | 13.95 | 22.88 | 31.55 | 37.88 |
|  | 6.08 | 13.79 | 22.90 | 31.42 | 37.92 |
|  | 6.05 | 13.78 | 22.78 | 31.50 | 37.80 |
|  | 6.00 | 13.80 | 22.80 | 31.58 | 37.89 |
| 平均值 | 6.03 | 13.86 | 22.86 | 31.53 | 37.86 |
| 标准偏差 | 0.0590 | 0.0702 | 0.0698 | 0.0967 | 0.0834 |
| 7山东恒邦 | 5.88 | 13.87 | 22.71 | 31.27 | 37.50 |
|  | 5.87 | 13.71 | 22.73 | 31.17 | 37.50 |
|  | 5.88 | 13.84 | 22.81 | 31.25 | 37.67 |
|  | 5.94 | 13.82 | 22.91 | 31.20 | 37.85 |
|  | 5.93 | 13.74 | 22.72 | 31.20 | 37.51 |
|  | 5.95 | 13.78 | 22.73 | 31.21 | 37.57 |
|  | 5.93 | 13.82 | 22.73 | 31.28 | 37.73 |
| 平均值 | 5.89 | 13.78 | 22.78 | 31.24 | 37.62 |
| 标准偏差 | 0.033381 | 0.056779 | 0.072736 | 0.041173 | 0.135945 |
| 8桂阳银星 | 5.67 | 13.75 | 22.70 | 31.29 | 37.32 |
|  | 5.89 | 13.59 | 22.55 | 31.00 | 37.35 |
|  | 5.78 | 13.48 | 22.59 | 31.12 | 37.35 |
|  | 5.75 | 13.62 | 22.64 | 31.37 | 37.46 |
|  | 5.70 | 13.66 | 22.87 | 31.27 | 37.69 |
|  | 5.85 | 13.64 | 22.73 | 31.23 | 37.70 |
|  | 5.80 | 13.79 | 22.61 | 31.21 | 37.48 |
| 平均值 | 5.77 | 13.64 | 22.67 | 31.21 | 37.48 |
| 标准偏差 | 0.07825 | 0.1026 | 0.1079 | 0.1212 | 0.1593 |
| 9长沙矿冶 | 5.98 | 13.68 | 22.85 | 31.48 | 37.72 |
|  | 5.96 | 13.92 | 22.60 | 31.38 | 37.71 |
|  | 6.01 | 13.67 | 22.81 | 31.37 | 37.59 |
|  | 5.83 | 13.86 | 22.68 | 31.25 | 37.82 |
|  | 5.87 | 13.82 | 22.81 | 31.27 | 37.62 |
|  | 5.94 | 13.68 | 22.90 | 31.25 | 37.76 |
|  | 5.92 | 13.85 | 22.79 | 31.40 | 37.82 |
|  | 5.91 | 13.86 | 22.81 | 31.30 | 37.62 |
|  | 5.86 | 13.85 | 22.76 | 31.42 | 37.76 |
|  | 5.95 | 13.87 | 22.81 | 31.56 | 37.72 |
|  | 5.94 | 13.95 | 22.97 | 31.33 | 37.75 |
| 平均值 | 5.92 | 13.82 | 22.80 | 31.36 | 37.72 |
| 标准偏差 | 0.054 | 0.098 | 0.099 | 0.098 | 0.078 |
| 10韶关质计 | 5.86 | 13.68 | 22.65 | 31.45 | 37.35 |
|  | 5.96 | 13.75 | 22.53 | 31.56 | 37.46 |
|  | 5.87 | 13.89 | 22.75 | 31.35 | 37.52 |
|  | 5.92 | 13.76 | 22.79 | 31.52 | 37.41 |
|  | 5.95 | 13.85 | 22.64 | 31.44 | 37.52 |
|  | 5.84 | 13.91 | 22.58 | 31.35 | 37.46 |
|  | 5.83 | 13.85 | 22.79 | 31.34 | 37.52 |
|  | 5.98 | 13.87 | 22.87 | 31.54 | 37.44 |
|  | 5.95 | 13.79 | 22.84 | 31.57 | 37.49 |
| 平均值 | 5.9067 | 13.8167 | 22.7156 | 31.458 | 37.463 |
| 标准偏差 | 0.057008771 | 0.0759934 | 0.1195942 | 0.0943104 | 0.0576628 |
| 11昆明西科 | 5.87 | 13.84 | 22.98 | 30.97 | 37.62 |
|  | 5.84 | 13.83 | 22.87 | 31.39 | 37.68 |
|  | 5.81 | 13.81 | 22.61 | 31.19 | 37.51 |
|  | 5.79 | 13.84 | 22.59 | 31.15 | 37.65 |
|  | 5.94 | 13.79 | 22.71 | 31.40 | 37.63 |
|  | 5.99 | 13.78 | 22.85 | 31.29 | 37.63 |
|  | 6.02 | 13.89 | 22.68 | 31.03 | 37.24 |
|  | 5.79 | 13.89 | 22.99 | 31.18 | 37.36 |
|  | 5.72 | 13.71 | 22.58 | 31.01 | 37.65 |
|  | 5.89 | 13.84 | 22.54 | 30.81 | 37.39 |
|  | 5.80 | 13.82 | 22.60 | 31.19 | 37.58 |
| 平均值 | 5.86 | 13.82 | 22.73 | 31.15 | 37.54 |
| 标准偏差 | 0.093 | 0.052 | 0.17 | 0.18 | 0.15 |
| 12紫金矿业 | 5.85 | 13.87 | 22.61 | 31.15 | 37.73 |
|  | 5.71 | 13.77 | 22.86 | 31.33 | 37.60 |
|  | 5.79 | 13.85 | 22.83 | 31.20 | 37.66 |
|  | 5.86 | 13.83 | 22.77 | 31.47 | 37.86 |
|  | 5.99 | 13.85 | 22.84 | 31.31 | 37.82 |
|  | 5.84 | 13.81 | 22.94 | 31.52 | 37.75 |
|  | 5.82 | 13.62 | 22.64 | 31.12 | 37.87 |
|  | 5.81 | 13.85 | 22.81 | 31.47 | 37.69 |
|  | 6.03 | 13.64 | 22.69 | 31.44 | 37.67 |
|  | 5.81 | 13.62 | 22.75 | 31.44 | 37.82 |
|  | 5.92 | 13.56 | 22.74 | 31.22 | 37.63 |
| 平均值 | 5.86 | 13.75 | 22.77 | 31.33 | 37.74 |
| 标准偏差 | 0.092 | 0.117 | 0.099 | 0.143 | 0.095 |
| 13江铜集团 | 5.90 | 13.69 | 22.85 | 31.40 | 37.64 |
|  | 5.79 | 13.48 | 22.83 | 31.45 | 37.23 |
|  | 5.85 | 13.75 | 22.56 | 31.23 | 37.85 |
|  | 5.93 | 13.84 | 22.49 | 31.19 | 37.51 |
|  | 5.94 | 13.65 | 22.75 | 31.56 | 37.69 |
|  | 5.78 | 13.54 | 22.62 | 31.65 | 37.78 |
|  | 5.99 | 13.55 | 22.89 | 31.25 | 37.69 |
|  | 5.84 | 13.63 | 22.78 | 31.74 | 37.85 |
|  | 5.96 | 13.84 | 22.43 | 31.21 | 37.21 |
| 平均值 | 5.89 | 13.66 | 22.69 | 31.41 | 37.61 |
| 标准偏差 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.24 |

2.2单元平均值的计算

由表1的数据，计算单元平均值如表2

表2 单元平均值

| 实验室i | 水平j |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pb | 1 | 5.93 | 13.75 | 22.72 | 31.30 | 37.63 |
|  | 2 | 6.06 | 13.81 | 22.62 | 31.15 | 37.56 |
|  | 3 | 5.80 | 13.68 | 22.66 | 31.40 | 37.61 |
|  | 4 | 5.98 | 13.68 | 22.31** | 31.41 | 37.54 |
|  | 5 | 5.91 | 13.71 | 22.77 | 31.27 | 37.69 |
|  | 6 | 6.03 | 13.86 | 22.86 | 31.53 | 37.86 |
|  | 7 | 5.89 | 13.78 | 22.78 | 31.24 | 37.62 |
|  | 8 | 5.77 | 13.64 | 22.67 | 31.21 | 37.48 |
|  | 9 | 5.92 | 13.82 | 22.80 | 31.36 | 37.72 |
|  | 10 | 5.9067 | 13.8167 | 22.7156 | 31.458 | 37.463 |
|  | 11 | 5.86 | 13.82 | 22.73 | 31.15 | 37.54 |
|  | 12 | 5.86 | 13.75 | 22.77 | 31.33 | 37.74 |
|  | 13 | 5.89 | 13.66 | 22.69 | 31.41 | 37.61 |

2.3单元离散度的计算

表3 单元标准差

| 实验室i | 水平j |
| --- | --- |
|  | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| Pb | 1 | 0.05000 | 0.09652 | 0.1380 | 0.1034 | 0.1180 |
|  | 2 | 0.08908 | 0.09247 | 0.08174 | 0.1012 | 0.1710 |
|  | 3 | 0.072 | 0.120 | 0.116 | 0.070 | 0.080 |
|  | 4 | 0.06425 | 0.06492 | 0.1529 | 0.1357 | 0.08466 |
|  | 5 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.08 |
|  | 6 | 0.0590 | 0.0702 | 0.0698 | 0.0967 | 0.0834 |
|  | 7 | 0.033381 | 0.056779 | 0.072736 | 0.041173 | 0.135945 |
|  | 8 | 0.07825 | 0.1026 | 0.1079 | 0.1212 | 0.1593 |
|  | 9 | 0.054 | 0.098 | 0.099 | 0.098 | 0.078 |
|  | 10 | 0.057008771 | 0.0759934 | 0.1195942 | 0.0943104 | 0.0576628 |
|  | 11 | 0.093 | 0.052 | 0.1663 | 0.18 | 0.15 |
|  | 12 | 0.092 | 0.117 | 0.099 | 0.143 | 0.095 |
|  | 13 | 0.08 | 0.13 | 0.1682 | 0.21 | 0.24 |

2.4一致性和离群值的检查

2.4.1柯克伦检验

对n=6，p=13，柯克伦检验5%临界值为0.243，1%临界值为0.291（柯克伦检验没有n=7时的临界值可查询，先按n=6时的临界值进行离群值的排除。）

对水平1，昆明西科的s最大，检验统计量值=0.093；

对水平2，江铜集团的s最大，检验统计量值=0.13；

对水平3，江铜集团的s最大，检验统计量值=0.1682；

对水平4，江铜集团的s最大，检验统计量值=0.21；

对水平5，江铜集团的s最大，检验统计量值=0.24；

柯克伦检验显示，对歧离值在表2中用“*”标出。

2.4.2格拉布斯检验

表4 格拉布斯检验

| 统计量 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 均值的平均值 | 5.9064 | 13.7522 | 22.6980 | 31.3265 | 37.6194 |
| 均值的标准差 | 0.09176 | 0.07386 | 0.1353 | 0.1273 | 0.1122 |
| 最大均值 | 6.06 | 13.86 | 22.86 | 31.53 | 37.86 |
| 最小均值 | 5.77 | 13.64 | 22.31 | 31.15 | 37.463 |
| Gmax | 1.8618 | 1.4970 | 1.1994 | 1.7455 | 2.1601 |
| Gmin | 1.6951 | 1.5540 | 2.9149 | 1.4816 | 1.4165 |
| G临界值 | 实验室数p=13时，G临界值：上1%点时为2.699； 上5%点时为2.462。 |

从格拉布斯检验结果来看， 22.31为歧离值和舍弃值，其他结果均在5%范围内，。

2.5 Sr、SR、R与r的计算

表5 精密度计算

| 实验室i | 水平j |
| --- | --- |
|  | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| Pb | sr2 | 0.004605 | 0.007659 | 0.012197 | 0.014146 | 0.014364 |
|  | sL2 | 0.006132 | 0.004593 | 0.018146 | 0.012465 | 0.010508 |
|  | sR2 | 0.010737 | 0.012252 | 0.030344 | 0.026611 | 0.024872 |
|  | 总平均值 | 5.906 | 13.749 | 22.688 | 31.320 | 37.608 |
|  | r | 0.1900 | 0.2451 | 0.3000 | 0.3330 | 0.3356 |
|  | R | 0.2901 | 0.3099 | 0.3317 | 0.4568 | 0.4416 |

铅冶炼分银渣化学分析方法

第2部分：铅量的测定  方法1 火焰原子吸收光谱法

精密度试验数据处理

1  背景

为了确定《铅冶炼分银渣化学分析方法第2部分：铅量的测定 火焰原子吸收光谱法》中铅含量测定方法的重复性与再现性，13个实验室对5个水平的铅冶炼分银渣样品进行了协同试验。根据国家标准GB/T 6379.2-2004确定标准测量方法的重复性和再现性的基本方法（ISO 5725-2：1994，IDT）的规定，对收到的全部数据进行了统计分析。

2  各实验室实验数据

2.1各实验室提供的铅含量实验数据

表1  各实验室提供的铅含量实验数据（%）

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1中金岭南 | 0.349 | 0.961 | 2.44 | 3.79 | 4.96 |
|  | 0.351 | 0.977 | 2.441 | 3.80 | 4.98 |
|  | 0.352 | 0.979 | 2.459 | 3.83 | 5.01 |
|  | 0.355 | 0.988 | 2.46 | 3.83 | 5.04 |
|  | 0.356 | 0.992 | 2.468 | 3.85 | 5.07 |
|  | 0.357 | 0.996 | 2.469 | 3.85 | 5.07 |
|  | 0.359 | 0.998 | 2.47 | 3.88 | 5.09 |
|  | 0.360 | 0.998 | 2.473 | 3.89 | 5.10 |
|  | 0.362 | 1.00 | 2.481 | 3.92 | 5.11 |
|  | 0.364 | 1.02 | 2.484 | 3.94 | 5.14 |
|  | 0.366 | 1.05 | 2.489 | 3.96 | 5.16 |
| 平均值 | 0.357 | 0.997 | 2.47 | 3.87 | 5.07 |
| 标准偏差 | 0.00545 | 0.0238 | 0.0159 | 0.0559 | 0.0636 |
| 2北矿检测 | 0.349 | 0.985 | 2.405 | 3.865 | 5.02 |
|  | 0.35 | 0.992 | 2.407 | 3.888 | 5.05 |
|  | 0.352 | 0.995 | 2.416 | 3.89 | 5.07 |
|  | 0.353 | 1.001 | 2.422 | 3.9 | 5.08 |
|  | 0.355 | 1.002 | 2.425 | 3.902 | 5.08 |
|  | 0.361 | 1.011 | 2.428 | 3.911 | 5.09 |
|  | 0.365 | 1.019 | 2.442 | 3.939 | 5.11 |
| 平均值 | 0.355 | 1.001 | 2.421 | 3.899 | 5.070 |
| 标准偏差 | 0.0059 | 0.0115 | 0.0128 | 0.0228 | 0.0291 |
| 3河南豫光 | 0.36 | 0.95 | 2.29 | 3.82 | 4.82 |
|  | 0.37 | 0.96 | 2.33 | 3.82 | 4.91 |
|  | 0.39 | 1.02 | 2.43 | 3.87 | 4.91 |
|  | 0.39 | 1.03 | 2.44 | 3.87 | 4.95 |
|  | 0.39 | 1.05 | 2.45 | 3.87 | 4.95 |
|  | 0.39 | 1.06 | 2.49 | 3.89 | 5.00 |
|  | 0.40 | 1.08 | 2.49 | 3.94 | 5.1 |
|  | 0.40 | 1.09 | 2.5 | 3.95 | 5.15 |
|  | 0.40 | 1.1 | 2.51 | 3.99 | 5.18 |
|  | 0.40 | 1.11 | 2.52 | 4.00 | 5.23 |
|  | 0.40 | 1.13 | 2.53 | 4.00 | 5.25 |
| 平均值 | 0.390 | 1.053 | 2.453 | 3.911 | 5.041 |
| 标准偏差 | 0.0134 | 0.0587 | 0.0781 | 0.0682 | 0.1468 |
| 4株冶 | 0.35 | 0.96 | 2.33 | 3.75 | 4.99 |
|  | 0.35 | 0.96 | 2.35 | 3.80 | 4.99 |
|  | 0.35 | 0.97 | 2.36 | 3.81 | 5.02 |
|  | 0.36 | 0.97 | 2.36 | 3.83 | 5.02 |
|  | 0.36 | 0.98 | 2.38 | 3.84 | 5.03 |
|  | 0.36 | 0.99 | 2.40 | 3.85 | 5.03 |
|  | 0.37 | 1.01 | 2.41 | 3.85 | 5.05 |
|  | 0.37 | 1.02 | 2.42 | 3.85 | 5.06 |
|  | 0.37 | 1.02 | 2.44 | 3.86 | 5.07 |
|  | 0.38 | 1.03 | 2.45 | 3.89 | 5.08 |
|  | 0.38 | 1.04 | 2.47 | 3.91 | 5.10 |
| 平均值 | 0.364 | 0.995 | 2.4 | 3.84 | 5.04 |
| 标准偏差 | 0.0107 | 0.0281 | 0.0431 | 0.0413 | 0.0338 |
| 5桂林地矿 | 0.34 | 0.97 | 2.39 | 3.85 | 5.17 |
|  | 0.35 | 0.97 | 2.41 | 3.89 | 5.18 |
|  | 0.35 | 0.99 | 2.42 | 3.91 | 5.19 |
|  | 0.35 | 0.99 | 2.42 | 3.91 | 5.20 |
|  | 0.35 | 1.00 | 2.43 | 3.92 | 5.20 |
|  | 0.35 | 1.00 | 2.43 | 3.93 | 5.20 |
|  | 0.35 | 1.00 | 2.44 | 3.93 | 5.20 |
|  | 0.36 | 1.00 | 2.45 | 3.93 | 5.21 |
|  | 0.36 | 1.00 | 2.46 | 3.94 | 5.21 |
|  | 0.36 | 1.00 | 2.46 | 3.94 | 5.23 |
|  | 0.36 | 1.01 | 2.47 | 3.95 | 5.25 |
| 平均值 | 0.35 | 0.99 | 2.43 | 3.92 | 5.20 |
| 标准偏差 | 0.006 | 0.011 | 0.025 | 0.028 | 0.022 |
| 6贵研铂业 | 0.312 | 0.942 | 2.330 | 3.450 | 4.966 |
|  | 0.329 | 0.970 | 2.346 | 3.516 | 4.998 |
|  | 0.333 | 0.996 | 2.350 | 3.530 | 5.000 |
|  | 0.337 | 1.007 | 2.360 | 3.570 | 5.040 |
|  | 0.340 | 1.030 | 2.370 | 3.580 | 5.050 |
|  | 0.350 | 1.030 | 2.390 | 3.586 | 5.070 |
|  | 0.350 | 1.040 | 2.400 | 3.600 | 5.080 |
|  | 0.353 | 1.050 | 2.410 | 3.620 | 5.115 |
|  | 0.360 | 1.060 | 2.430 | 3.620 | 5.140 |
|  | 0.360 | 1.080 | 2.431 | 3.670 | 5.154 |
|  | 0.370 | 1.100 | 2.450 | 3.690 | 5.180 |
| 平均值 | 0.345 | 1.028 | 2.388 | 3.585 | 5.072 |
| 标准偏差 | 0.0166 | 0.0467 | 0.0397 | 0.0687 | 0.0695 |
| 7山东恒邦 | 0.34 | 0.93 | 2.33 | 3.68 | 5.03 |
|  | 0.34 | 0.93 | 2.35 | 3.69 | 5.04 |
|  | 0.34 | 0.94 | 2.36 | 3.69 | 5.05 |
|  | 0.34 | 0.94 | 2.36 | 3.69 | 5.08 |
|  | 0.35 | 0.95 | 2.37 | 3.71 | 5.10 |
|  | 0.35 | 0.95 | 2.37 | 3.78 | 5.13 |
|  | 0.35 | 0.96 | 2.38 | 3.78 | 5.13 |
| 平均值 | 0.34 | 0.94 | 2.35 | 3.72 | 5.08 |
| 标准偏差 | 0.00534 | 0.0111 | 0.0163 | 0.0439 | 0.0416 |
| 8桂阳银星 | 0.33 | 0.93 | 2.31 | 3.69 | 4.87 |
|  | 0.34 | 0.94 | 2.32 | 3.73 | 4.91 |
|  | 0.35 | 0.96 | 2.32 | 3.75 | 4.95 |
|  | 0.35 | 0.97 | 2.35 | 3.82 | 4.96 |
|  | 0.36 | 0.97 | 2.39 | 3.86 | 4.96 |
|  | 0.37 | 0.98 | 2.4 | 3.9 | 4.99 |
|  | 0.41 | 1.01 | 2.43 | 3.9 | 5.03 |
| 平均值 | 0.35 | 0.97 | 2.36 | 3.81 | 4.95 |
| 标准偏差 | 0.0261 | 0.0264 | 0.0469 | 0.0848 | 0.0519 |
| 9长沙矿冶 | 0.341 | 0.977 | 2.349 | 3.812 | 5.139 |
|  | 0.349 | 0.988 | 2.386 | 3.818 | 5.143 |
|  | 0.351 | 0.990 | 2.402 | 3.822 | 5.176 |
|  | 0.352 | 0.992 | 2.413 | 3.830 | 5.180 |
|  | 0.357 | 0.998 | 2.415 | 3.842 | 5.200 |
|  | 0.358 | 1.000 | 2.419 | 3.850 | 5.203 |
|  | 0.359 | 1.001 | 2.430 | 3.863 | 5.210 |
|  | 0.360 | 1.002 | 2.431 | 3.878 | 5.216 |
|  | 0.362 | 1.006 | 2.431 | 3.892 | 5.216 |
|  | 0.363 | 1.016 | 2.433 | 3.897 | 5.266 |
|  | 0.366 | 1.032 | 2.450 | 3.910 | 5.306 |
| 平均值 | 0.356 | 1.000 | 2.414 | 3.856 | 5.205 |
| 标准偏差 | 0.0073 | 0.015 | 0.028 | 0.034 | 0.049 |
| 10韶关质计 | 0.331 | 0.91 | 2.37 | 3.57 | 4.96 |
|  | 0.334 | 0.93 | 2.46 | 3.59 | 4.98 |
|  | 0.337 | 0.94 | 2.46 | 3.66 | 5.00 |
|  | 0.345 | 0.97 | 2.48 | 3.67 | 5.06 |
|  | 0.345 | 0.98 | 2.54 | 3.69 | 5.07 |
|  | 0.346 | 1.01 | 2.54 | 3.74 | 5.07 |
|  | 0.347 | 1.04 | 2.57 | 3.75 | 5.11 |
|  | 0.356 | 1.06 | 2.58 | 3.75 | 5.12 |
|  | 0.378 | 1.06 | 2.64 | 3.79 | 5.35 |
| 平均值 | 0.3466 | 0.9889 | 2.5156 | 3.690 | 5.080 |
| 标准偏差 | 0.0140 | 0.0567 | 0.0809 | 0.0753 | 0.116 |
| 11昆明西科 | 0.33 | 0.98 | 2.46 | 3.82 | 4.81 |
|  | 0.33 | 0.99 | 2.47 | 3.83 | 4.82 |
|  | 0.33 | 0.99 | 2.48 | 3.86 | 4.83 |
|  | 0.33 | 1.01 | 2.51 | 3.87 | 4.86 |
|  | 0.34 | 1.01 | 2.51 | 3.90 | 4.87 |
|  | 0.34 | 1.01 | 2.52 | 3.90 | 4.90 |
|  | 0.35 | 1.03 | 2.52 | 3.90 | 4.91 |
|  | 0.35 | 1.04 | 2.54 | 3.91 | 4.93 |
|  | 0.37 | 1.05 | 2.54 | 3.93 | 4.97 |
|  | 0.37 | 1.05 | 2.55 | 3.93 | 4.98 |
|  | 0.38 | 1.06 | 2.55 | 3.98 | 4.98 |
| 平均值 | 0.35 | 1.02 | 2.51 | 3.89 | 4.90 |
| 标准偏差 | 0.018 | 0.028 | 0.032 | 0.046 | 0.064 |
| 12紫金矿业 | 0.34 | 0.95 | 2.39 | 3.79 | 5.03 |
|  | 0.34 | 0.96 | 2.39 | 3.81 | 5.10 |
|  | 0.34 | 0.97 | 2.40 | 3.83 | 5.12 |
|  | 0.35 | 0.98 | 2.40 | 3.86 | 5.14 |
|  | 0.35 | 0.98 | 2.41 | 3.91 | 5.15 |
|  | 0.35 | 0.99 | 2.42 | 3.92 | 5.21 |
|  | 0.35 | 1.00 | 2.44 | 3.93 | 5.25 |
|  | 0.35 | 1.00 | 2.45 | 3.93 | 5.27 |
|  | 0.35 | 1.00 | 2.45 | 3.94 | 5.30 |
|  | ---- | ---- | 2.45 | ---- | ---- |
|  | ---- | ---- | 2.46 | ---- | ---- |
| 平均值 | 0.35 | 0.98 | 2.42 | 3.88 | 5.17 |
| 标准偏差 | 0.0050 | 0.018 | 0.027 | 0.058 | 0.089 |
| 13江铜集体 | 0.37 | 0.87 | 2.1 | 3.53 | 4.72 |
|  | 0.38 | 0.88 | 2.19 | 3.53 | 4.75 |
|  | 0.38 | 0.89 | 2.21 | 3.56 | 4.76 |
|  | 0.39 | 0.89 | 2.21 | 3.6 | 4.84 |
|  | 0.4 | 0.91 | 2.23 | 3.64 | 4.85 |
|  | 0.41 | 0.92 | 2.24 | 3.64 | 4.86 |
|  | 0.42 | 0.93 | 2.24 | 3.65 | 4.89 |
|  | 0.42 | 0.95 | 2.31 | 3.68 | 4.92 |
|  | 0.43 | 0.96 | 2.36 | 3.71 | 4.96 |
| 平均值 | 0.40 | 0.91 | 2.23 | 3.62 | 4.84 |
| 标准偏差 | 0.021 | 0.031 | 0.073 | 0.065 | 0.081 |

2.2单元平均值的计算

由表1的数据，计算单元平均值如表2

表2单元平均值

| 实验室i | 水平j |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pb | 1 | 0.357 | 0.997 | 2.47 | 3.87 | 5.07 |
|  | 2 | 0.355 | 1.001 | 2.421 | 3.899 | 5.070 |
|  | 3 | 0.390 | 1.053 | 2.453 | 3.911 | 5.041* |
|  | 4 | 0.364 | 0.995 | 2.4 | 3.84 | 5.04 |
|  | 5 | 0.35 | 0.99 | 2.43 | 3.92 | 5.20 |
|  | 6 | 0.345 | 1.028 | 2.388 | 3.585 | 5.072 |
|  | 7 | 0.34 | 0.94 | 2.35 | 3.72 | 5.08 |
|  | 8 | 0.35* | 0.97 | 2.36 | 3.81 | 4.95 |
|  | 9 | 0.356 | 1.000 | 2.414 | 3.856 | 5.205 |
|  | 10 | 0.3466 | 0.9889 | 2.5156 | 3.690 | 5.080 |
|  | 11 | 0.35 | 1.02 | 2.51 | 3.89 | 4.90 |
|  | 12 | 0.35 | 0.98 | 2.42 | 3.88 | 5.17 |
|  | 13 | 0.40 | 0.91 | 2.23 | 3.62 | 4.84 |

2.3单元离散度的计算

表3单元标准差

| 实验室i | 水平j |
| --- | --- |
|  | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| Pb | 1 | 0.00545 | 0.0238 | 0.0159 | 0.0559 | 0.0636 |
|  | 2 | 0.0059 | 0.0115 | 0.0128 | 0.0228 | 0.0291 |
|  | 3 | 0.0134 | 0.0587 | 0.0781 | 0.0682 | 0.147 |
|  | 4 | 0.0107 | 0.0281 | 0.0431 | 0.0413 | 0.0338 |
|  | 5 | 0.006 | 0.011 | 0.025 | 0.028 | 0.022 |
|  | 6 | 0.0166 | 0.0467 | 0.0397 | 0.0687 | 0.0695 |
|  | 7 | 0.00534 | 0.0111 | 0.0163 | 0.0439 | 0.0416 |
|  | 8 | 0.0261 | 0.0264 | 0.0469 | 0.0848 | 0.0519 |
|  | 9 | 0.0073 | 0.015 | 0.028 | 0.034 | 0.049 |
|  | 10 | 0.0140 | 0.0567 | 0.0809 | 0.0753 | 0.116 |
|  | 11 | 0.018 | 0.028 | 0.032 | 0.046 | 0.064 |
|  | 12 | 0.0050 | 0.018 | 0.027 | 0.058 | 0.089 |
|  | 13 | 0.021 | 0.031 | 0.073 | 0.065 | 0.081 |

2.4一致性和离群值的检查

2.4.1柯克伦检验

对n=6，p=13，柯克伦检验5%临界值为0.243，1%临界值为0.291（柯克伦检验没有n=7时的临界值可查询，先按n=6时的临界值进行离群值的排除。）

对水平1，桂阳银星的s最大，检验统计量值=0.282；

对水平2，豫光金铅的s最大，检验统计量值=0.254；

对水平3，韶关质计所的s最大，检验统计量值=0.238；

对水平4，桂阳银星的s最大，检验统计量值=0.175；

对水平5，豫光金铅的s最大，检验统计量值=0.301；

柯克伦检验显示，对歧离值在表2中用“*”标出。

2.4.2格拉布斯检验

表2 格拉布斯检验

| 统计量 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 均值的平均值 | 0.3580 | 0.9902 | 2.4124 | 3.8070 | 5.0552 |
| 均值的标准差 | 0.0176 | 0.036525 | 0.07429 | 0.11447 | 0.10818 |
| 最大均值 | 0.361 | 1.002 | 2.435 | 3.844 | 5.089 |
| 最小均值 | 0.3512 | 0.9811 | 2.3942 | 3.7873 | 5.0285 |
| Gmax | 2.3882 | 1.7188 | 1.3886 | 0.9871 | 1.3844 |
| Gmin | 1.0210 | 2.1964 | 2.4554 | 1.9393 | 1.9896 |
| G临界值 | 实验室数p=13时，G临界值：上1%点时为2.699； 上5%点时为2.462。 |

从格拉布斯检验结果来看，13家结果均在5%范围内，没有歧离值和舍弃值。

2.5Sr、SR、R与r的计算

表4精密度计算

| 实验室i | 水平j |
| --- | --- |
|  | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| Pb | sr2 | 0.0001776 | 0.001097 | 0.002107 | 0.003094 | 0.005725 |
|  | sL2 | 0.000300 | 0.001231 | 0.005204 | 0.01372 | 0.0118 |
|  | sR2 | 0.000478 | 0.002327 | 0.007311 | 0.016814 | 0.017530 |
|  | 总平均值 | 0.3585 | 0.9936 | 2.4170 | 3.8104 | 5.0585 |
|  | r | 0.058 | 0.078 | 0.124 | 0.168 | 0.207 |
|  | R | 0.095 | 0.137 | 0.231 | 0.322 | 0.405 |