《损伤容限型钛合金板材》

编制说明（送审稿）

- 工作简况

- 任务来源

根据国家标准委《国家标准委关于下达2017年第四批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2017]128号）的要求，由宝钛集团有限公司和宝鸡钛业股份有限公司负责起草《损伤容限型钛合金板材》国家标准。项目计划编号：20173769-T-610，计划完成年限为2019年。

- 起草单位简况

宝钛集团有限公司是我国“三五”期间为满足国防军工和尖端科技发展需要，以“902”为工程代号投资兴建的国家重点企业。现拥有“宝鸡钛业股份有限公司”、“南京钛业股份有限公司”和“上海远东公司”等10多个控股公司、5个全资子公司和宽厚板、复合板、装备设计制造等10多个二级单位。可生产钛、锆、铪、钨、钼、钽、铌、镍等有色金属及其合金达110多个牌号，产品类型包括：板、管、棒、丝、箔、铸件、锻件及复合材料共6000多种产品。经过四十多年的发展，目前已成为国内最大的以钛为主导产品的稀有金属材料专业化生产和科研基地，被誉为“中国钛城”。1999年，被国家科技部和中国科学院认定为“高新技术企业”。2001年首批获得国防科工委颁发的军工生产科研资格许可证。现隶属于陕西有色金属控股集团有限责任公司。

宝鸡钛业股份有限公司位于陕西省宝鸡市钛城路1号，成立于1999年7月21日。是由宝钛集团有限公司作为主发起人和控股股东设立的股份有限公司。是中国钛及钛合金生产和科研基地，是目前世界第四大钛加工企业和中国钛工业的龙头企业。公司拥有先进、完善的钛材生产体系和一批高素质专家队伍，从德、日、美、奥等国家引进的先进的主体装备，完善的产品质量保证体系，完备的生产体系、国际领先的工艺技术、稳定的产品质量、高效的管理以及超前的营销理念。公司的主导产品类型有钛及钛合金铸锭、铸件、管材、棒材、饼环材等锻件、板材、带材、箔材和丝材等。公司自成立以来一致注重产品的技术研发，承担了国内大部分钛加工材的科研和生产任务，引领着中国钛工业的发展和进步。

- 主要工作过程

宝钛集团有限公司接到有色标委下达的制订任务后，成立了标准编写组，召开了标准项目编写启动会议，对标准编写工作进行了部署和分工。通过统计分析损伤容限型钛合金板材的实际应用需求和生产技术现状，形成了本标准的征求意见稿。本项目主要工作过程经过了以下几个阶段：

  - 起草阶段

本标准依据我国损伤容限型钛合金板材市场情况首次制定，在起草阶段进行了大量的数据收集和测试研制，同时兼顾了全国大部分钛板材生产厂家的现状。

1） 2018年1月成立标准编制组，并明确了工作的职能和任务。

2） 2018年2月～2018年3月对损伤容限型钛合金板材的生产和使用状况进行了相关资料的收集和总结，并对相关的技术资料进行了对比分析。

3） 2018年4月～2018年5月根据对损伤容限型钛合金板材的相关资料进行分析和总结，形成了《损伤容限型钛合金板材》的讨论稿，并进行了广泛的征求意见工作。

4） 2018年6月28日，由全国有色金属标准化技术委员会在新疆乌鲁木齐市组织召开了《先进结构材料领域关键技术标准研究》课题工作会议。来自全国15家单位23位代表参加了会议，与会代表对《损伤容限型钛合金板材》国家标准讨论稿进行了认真、仔细的讨论，并形成修改意见如下：

- 将“合同（或订货单）”修改为“订货单（或合同）”；

- 将第3条要素 “要求”修改为“技术要求”；

- 将3.1.1条修改为：用于生产板材的铸锭应至少熔炼两次。第一次熔炼可采用真空自耗电弧炉或冷床炉熔炼，随后的熔炼应采用真空自耗电弧炉熔炼，且最后一次熔炼不允许添加任何元素；

- 将表格中量与单位按GB/T 1.1的要求进行统一修改；

- 将产品规格按米制单位进行统一修约；

- 对标准文本进行编辑性修改。

- 除上述修改意见外，无遗留问题。

参加本标准讨论稿讨论会议的全部专家一致同意：对《损伤容限型钛合金板材》标准讨论稿按修改意见修改后，形成《损伤容限型钛合金板材》的征求意见稿。

  - 征求意见阶段

1）本标准编制组将征求意见稿发送至中国有色金属工业标准计量质量研究所、中铝沈阳有色金属加工有限公司、西部超导材料科技股份有限公司、宝钢特钢有限公司、湖南金天钛业科技有限公司、西部金属材料股份有限公司、西北有色金属研究院等21家相关生产应用单位和科研院所进行了广泛的征求意见工作，并在中国有色金属标准质量信息网进行挂网征求意见，回函的单位共19家、回函并有建议或意见的单位共18家、没有回函的单位共2家。

2） 2018年9月19日，由全国有色金属标准化技术委员会在天津市组织召开了《先进结构材料领域关键技术标准研究》课题工作会议。来自全国13家单位19位代表参加了会议，与会代表对《损伤容限型钛合金板材》国家标准进行了认真、仔细的讨论，形成修改意见如下：

- 删除厚度小于12mm板材的技术要求；

- 将3.1.2修改为“自耗电极不应使用钨极氩弧焊焊接”；

- 将3.6要素“室温拉伸性能”修改为“拉伸性能”；

- 对标准文本进行编辑性修改。

本标准编制组通过直接采纳18条征求意见或修改建议后，形成了本标准的送审稿。

- 标准编制原则

- 本标准是按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定进行编写的。

本标准在编制过程中，主要通过对我国损伤容限型钛合金板材的生产和使用状况进行了分析和总结，参考了美国宇航标准AMS 4905D和AMS 4907J和俄罗斯先进钛标准规范，并结合相关企业标准和技术协议，形成了国家标准《损伤容限型钛合金板材》。

- 标准主要内容的确定论据

- 化学成分

由于钛合金化学活性高，易受H、O、N等气体元素的污染，特别是本标准是我国损伤容限型钛合金板材的专用标准，对杂质元素的含量要求较为苛刻，所以本标准规定生产板材的铸锭第一次熔炼可采用真空自耗电弧炉或冷床炉熔炼，随后的熔炼应采用真空自耗电弧炉熔炼，且最后一次熔炼不允许添加任何元素，以确保不受气体元素的污染和保证化学成分的均匀性。

- 为了避免由于W夹杂的污染影响产品最终的使用性能，本标准还规定用于熔炼铸锭的自耗电极禁止采用钨极氩弧焊进行焊。

- 为了增加本标准和已发布实施国家标准之间的相互协调性和一致性，本标准引用了GB/T 3620.1中规定的化学成分，规定板材的化学成分应符合GB/T 3620.1的规定。需方复验时，化学成分允许偏差应符合GB/T 3620.2的规定。

- 外形尺寸及其允许偏差

为了保证本标准与已发布实施国家标准的协调性和通用性，本标准在规定板材厚度允许偏差时，没有参考对其要求较低的美国宇航标准AMS 2242。本标准在板材厚度组距与GB/T 3621-2007现有规格保持一致的基础上，增加了厚度大于60mm的板材规格及尺寸允许偏差。同时，结合国内TC4钛合金厚板的生产工艺水平和应用需求，加严了尺寸允许偏差中宽度允许偏差、长度允许偏差以及不平度的规定要求。

本标准规定的尺寸允许偏差中，除厚度不大于60mm的板材厚度允许偏差和现有国家标准保持一致外，其余尺寸允许偏差均严于现行的同类国家标准，另外本标准在钛及钛合金产品的国家标准中首次增加了对板材侧边弯曲度的要求，规定板材的侧边弯曲度应不大于3mm/m。

- 力学性能

  - TC4ELI板材

近年来随着对TC4 ELI钛合金的不断应用研究，为了更好的挖掘该合金的综合性能潜力。通过调整合金的元素及其含量，主要降低了Fe、O等杂质元素，并严格控制O含量，通过优化热加工工艺和热处理工艺相结合的方法，使该合金的断裂韧度和塑形匹配达到了最大的损伤容限潜能。本标准规定β退火+二次退火态板材的平面应变断裂韧度KⅠC或KQ应不小于93MPa，同时规定了厚度不大于25.4mm板材的断后伸长率应不低于10%。其力学性能在保持具有高断裂韧度的同时，断后伸长率仍可达到目前现行国家标准的要求。本标准规定的β退火+二次退火态板材的力学性能与AMS 4905D中的性能指标一致，性能指标对比见表1。

  - TA15板材

- 本规范规定TA15板材的室温力学性能指标与俄罗斯航空工业标准《钛合金厚板》（OCT1 90024-94）和俄罗斯国家标准《钛及钛合金厚板技术条件》（гост23755-79）中BT20钛合金板材的指标相同；厚度大于60mm TA15板材力学性能指标高于俄罗斯标准对BT20钛合金板材的性能要求，并增加了规定塑性延伸强度（Rp0.2）指标。

- 本规范规定TA15板材室温力学性能与俄罗斯标准中规定BT20钛合金板材性能对比见表2。

| 技术标准 | 状态 | 名义厚度/mm | 拉伸性能，不小于 | 断裂韧度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | A50mm/% | A/% |  |
| 本标准 | β退火+二次退火态 | 12.0～25.0 | 875 | 775 | 10 | / | / |
|  |  | ＞25.0～50.0 | 860 | 745 | 8 | / | KⅠC或KQ应不小于93MPa•m-1 |
|  |  | ＞50.0～100.0 | 840 | 745 | 8 | / |  |
| GB/T3621-2007 | 退火态 | 0.80～2.0 | 895 | 830 | / | 12 | / |
|  |  | ＞2.0～5.0 |  |  |  | 10 | / |
|  |  | ＞5.0～10.0 |  |  |  | 10 | / |
|  |  | 10.0～25.0 |  |  |  | 8 | / |
| AMS4905D | β退火+二次退火态 | 4.76～12.70 | 896 | 793 | 10 | / | / |
|  |  | ＞12.70～25.40 | 876 | 772 | 10 | / | KⅠC或KQ应不低于93MPa•m-1 |
|  |  | ＞25.40～50.80 | 862 | 745 | 8 | / |  |
|  |  | ＞50.80～101.60 | 841 | 745 | 8 | / |  |

| 标准 | 厚度 | 抗拉 强度 Rm，MPa | 规定塑性 延伸强度 Rp0.2，MPa | 断后 伸长率 A ，% | 冲击 吸收能量 KU2，J |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本标准 | ＞12.0～70.0 | 930～1130 | ≥855 | ≥6 | ≥24 |
| OCT1 90218 -76 | 0.8～1.8 | 930～1130 | - | 12 | - |
|  | ＞1.8～4.0 |  |  | 10 | - |
|  | ＞4.0～10.5 |  |  | 8 | - |
| гост22178-76（92） | 0.8～1.8 | 930～1130 | - | 12 | - |
|  | ＞1.8～4.0 | 930～1180 |  | 10 | - |
|  | ＞4.0～10.5 |  |  | 8 | - |
| OCT1 90024-94 | 11～30 | 930～1130 | - | 6 | 30J/cm2 |
|  | ＞30～60 |  |  | 6 |  |
|  | ＞60～70 |  |  | 5 |  |
| гост23755-79 | 11～60 | 900～1130 | - | 6 | 30J/cm2 |
|  | ＞60～70 | 880～1130 |  | 5 |  |

- 标准水平分析

- 采用国际标准的程度

- 本标准参考AMS 4905D制定。本标准中所规定的力学性能考核指标和显微组织的要求均和AMS 4905D中的规定保持一致；另本标准在AMS 4905D规定的技术要求基础上增加了厚度小于12.7mm板材的超声波检验，进一步提高了对产品质量的要求。

俄罗斯航空工业标准有OCT1 90218-76《钛及钛合金板材技术要求》和OCT1 90024-94《钛合金厚板》，俄罗斯国家标准有гост22178-76（92）《钛及钛合金板材技术条件》和гост23755-79《钛及钛合金厚板技术条件》。TA15钛合金主要参考了俄罗斯航空工业标准OCT1 90218-76和OCT1 90024-94。

- 国家同类标准水平的对比分析

- 本标准是国内首次起草的损伤容限型钛合金板材专用国家标准，目前无同类国家标准通过上述综合分析，本标准的制定达到了国际先进水平。

- 与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

- 该标准的制定符合现行法律、法规的要求，本标准与其他强制性国家标准无矛盾与不协调之处。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

- 无。

- 标准作为强制性或推荐性标准的建议

- 鉴于国内目前没有关于损伤容限型钛合金板材专用的国家标准，因此建议该标准作为推荐性国家标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议

- 该标准为新制定国家标准，建议在标准发布后及时组织相关生产单位和应用单位进行标准的宣贯工作。

- 废止现行有关标准的建议

- 无。

- 其他应予说明的事项

- 本标准是新制定国家标准，具有普遍性、广泛性和适用性，同时随着我国航空工业的快速发展，飞机设计理念由单纯静强度向损伤容限设计原则发展，钛合金材料也逐步由追求单一高强度或疲劳性能向高韧性、低裂纹扩展速率等损伤容限型综合高性能方向发展。我国已成功研制了TA15、TC4ELI等损伤容限型钛合金板材，已在战斗机、大型军用运输机等航空产品上得到了广泛应用。目前，我国尚未建立损伤容限型钛合金板材的国家标准，给生产单位和需求单位带来很大的不便，且不利于产品的推广和应用。本标准的制定将进一步推动我国航空航天工业快速健康的发展。

损伤容限型钛合金板材标准编制组

2019年5月