行  业  标  准

YS /T XXXX－XXXX《锌阳极泥》（送审稿）

编  制  说  明

锌阳极泥行业标准起草小组

二○一三年七月

行  业  标  准

YS /T XXXX－XXXX《锌阳极泥》（送审稿）

编  制  说  明

1  工作简况：

1.1  任务来源

行业标准YS/T XXXX－XXXX《锌阳极泥》的制订项目由中国有色金属工业协会提出，于工信厅科〔2012〕第119号文件列入2013～2014年度标准项目计划表，项目编号：2012-0741T-YS。该标准由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，株洲冶炼集团股份有限公司负责起草，计划于2013年完成。

1.2  阳极泥中的有价金属的回收现状

回收可以采用下述步骤：A、选择性浸出：将球磨后的锌阳极泥浸于硫酸中进行浸出，过滤得到硫酸锌溶液和酸洗渣，硫酸锌溶液送锌系统回收锌；B、还原浸出：将酸洗渣加入硫酸中，再加入草酸，反应完成后过滤得到硫酸锰溶液和铅银浸出渣，铅银浸出渣返铅系统回收铅、银；C、净化：往硫酸锰溶液中先加入氨水，再加入(NH4)2S、NH4F，反应完成后过滤得到净化液和净化渣；D、合成：对净化液进行合成，干燥后得到锰产品。本方法锌的回收率为94%以上，锰回收率为91%以上，铅回收率为95%以上，银回收率为97%以上。

1.3  阳极泥的使用情况

正常生产过程中，电解槽底部沉积的阳极泥可通过真空掏槽返浸出做氧化剂循环使用，阳极板上的阳极泥清理后排出系统外，进入铅银渣综合回收有价金属，也可作为副产品出售。

目前国内大多数湿法炼锌企业生产的锌阳极泥因为有价金属含量较低，综合回收价值不高，市场上交易较少，主要返回系统循环使用。

1.4 主要工作过程

1.4.1  2013年1月成立《锌阳极泥》行业标准起草小组，确定起草人名单并明确起草任务。

1.4.2  起草《关于征求行业标准〈锌阳极泥〉意见和收集有关资料的函》，共发函20封，对锌阳极泥生产企业、用户进行函调。

1.4.3  2013年1～2月，通过各种渠道，广泛收集国外锌阳极泥先进标准，确定YS/TXXXX《锌阳极泥》（征求意见稿）。

1.4.4  2013年4月在湖北荆州召开了标准讨论会。

1.4.5  2013年7月，根据标准讨论会上的建议和收集到的信息，整理标准文稿，形成标准送审稿。

2  标准的编制原则和依据

2.1  随着我国社会主义市场经济的建立与完善和对外开放的深入，锌阳极泥产品已逐步面向国内市场，制定标准需满足国内市场的用户需求。

2.2  制定标准应根据我国国情，积极采用国外先进标准，以保护我国矿产资源和生态环境，确保我国锌阳极泥产品达到国际先进水平。

2.3  制定标准应充分考虑生产企业的产品质量和相关单位的意见，以及用户的需求，为用户提供满意的产品。

2.4  制定的标准应科学合理、切实可行、具有可操作性。

3  标准主要内容的确定

3.1  锌阳极泥的形成

在锌电积过程中，溶液中的锰离子在阳极附近氧化成二氧化锰，形成阳极泥，吸附在阳极板上或沉于槽底。这种阳极泥多为返回中性浸出过程，作氧化剂使用。

3.2  关于化学成分的确定

锌阳极泥的主要成分为二氧化锰。

锌阳极泥的化学成分应符合表1的规定。

表1  锌阳极泥化学成分          ％

| 元素 | Ag | Fe | Pb | Zn | MnO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要求 | 0.05～0.15 | 0.5～1.5 | 10～20 | 1～3 | 40～60 |

3.3  产品物理规格的确定

锌阳极泥不应混入外来夹杂物。

3.4  试验方法的确定

3.4.1  锌阳极泥中二氧化锰量的测定按GB/T 1507的规定进行。

3.4.2  锌阳极泥中铅量的测定按GB/T 8152.1的规定进行。

3.4.3  锌阳极泥中锌量的测定按GB/T 8152.4的规定进行。

3.4.4  锌阳极泥中铁量的测定按GB/T 8151.3的规定进行。

3.4.5  锌阳极泥中银量的测定按GB/T 8151.12的规定进行。

4  采用国外先进标准情况

本标准没有查到国内外相对应的产品标准。

本标准规定的各牌号具有先进性和通用性。

本标准达到国内先进水平。

5  下一步工作安排

根据标准审定会议上专家组的意见和建议，修改标准送审稿，形成YS/T XXXX－XXXX《锌阳极泥》（报批稿）。

《锌阳极泥》行业标准起草小组

二○一三年七月

附件一：

锌阳极泥行业标准修订反馈意见处理表

| 序号 | 提出单位 | 意见和建议 | 采纳情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 株洲冶炼集团股份有限公司 |  |  |  |
| 2 | 中金岭南丹霞冶炼厂 | 无 |  |  |
| 3 | 豫光锌业 | Pb≤15%；Zn≤25%；MnO2≥40%；银≥0.005%；H2O≤30% | 部分采纳 |  |
| 4 | 白银公司 | 建议调整MnO2含量。 | 采纳 |  |
| 5 | 葫芦岛锌业股份 | 增加CaO、MgO杂质的要求。 | 不采纳 |  |
| 6 | 华锡集团来宾冶炼厂 |  |  |  |
| 7 | 湖南水口山有色金属有限责任公司 | 1.在范围中应明确锌阳极泥的组成，如Pb、Zn、Fe、Ca、Mg、Sr等元素及结晶物质。 2.建议划分等级以MnO2含量为主，有价金属Ag含量为辅。 | 部分采纳 |  |
| 8 | 云南驰宏锌锗 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

说明：  1.  发送《〈锌阳极泥〉生产（使用）企业调查表》的单位数：  个；

2.  收到《〈锌阳极泥〉生产（使用）企业调查表》后，回函的单位数：  个；

3.  收到《〈锌阳极泥〉生产（使用）企业调查表》后，回函并有建议或意见的单位数：  个；

4.  没有回函的单位数：  个。